## Rotary Encoders

# Text boxes

| TGR 61 rotary encoder Resolution up to 1.800.000 counts/rotation |
| --- |
| Shaft diameter | 10h6 mm |
| Input voltage | +5 V ( 5 % I ( 100 mA | +5 V ( 5 % I ( 150 mA |
| Output format | SI (11 µA) | SV (1Vpp) | DS (RS422) |
| Line counts | 5000, 6000, 9000 | 5000, 6000, 9000, 10000, 12000, 18000, 20000, 25000, 30000, 45000, 50000, 60000, 90000, 125000, 150000, 225000, 250000, 300000, 450000 |
| Accuracy | ( 2,5", ( 4" ( 7,5" |
| Max speed shaft rotation | 4000 rev/min |
| Weight | 0,7 kg |
| Protection | IP64 |

| TGR 62 rotary encoder with the built-in coupling Resolution up to 1.800.000 counts/rotation |
| --- |
| Shaft diameter | 14h6 mm |
| Input voltage | +5 V ( 5 % I ( 100 mA | +5 V ( 5 % I ( 150 mA |
| Output format | SI (11 µA) | SV (1Vpp) | DS (RS422) |
| Line counts | 5000, 6000, 9000 | 5000, 6000, 9000, 10000, 12000, 18000, 25000, 30000, 45000, 50000, 60000, 90000, 150000, 225000, 250000, 300000, 450000 |
| Accuracy | ( 7,5" |
| Max speed shaft rotation | 4000 rev/min |
| Weight | 1,1 kg |
| Protection | IP64 |

| TGR 71 rotary encoder Resolution up to 3.600.000 counts/rotation |
| --- |
| Shaft diameter | 14h6 mm |
| Input voltage | +5 V ( 5 % I ( 100 mA | +5 V ( 5 % I ( 150 mA |
| Output format | SI (11 µA) | SV (1Vpp) | DS (RS422) |
| Line counts | 16384, 18000 | 18000, 36000, 90000, 180000, 450000, 900000 |
| Accuracy | ( 2,0" |
| Max speed shaft rotation | 1000 rev/min |
| Weight | 3,5 kg |
| Protection | IP64 |